LION 600 M

Инструкция по эксплуатации

В данной инструкции Вы найдете руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию, технике безопасности и полезные рекомендации при работе с подметальной машиной LION 600.

Обратите особое внимание на пункты инструкции, отмеченные этими знаками. Их игнорирование может повлечь за собой тяжкие последствия как для оператора, так и других лиц и животных, находящихся в непосредственной близости от машины.

Кроме того, игнорирование пунктов настоящей инструкции, отмеченных вышеуказанными знаками, опасно для самого аппарата, так как может повлечь невосполнимый ущерб его механизмам.

Приобретенная Вами подметальная машина прошла тщательный контроль, однако перед началом использования следует внимательно ознакомиться с данной инструкцией, чтобы иметь представление о возможных неполадках.

В целях улучшения продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без специального уведомления.

Подметальная машина LION 600 имеет сертификат соответствия

№ РОСС  IT .MT20. B 04610  и соответствует требованиям нормативных документов  ГОСТ Р 51151-98; ГОСТ 12.1.005-88

Изготовитель

Portotecnica,

Via Treviso, 63

30020 Summaga di Portogruaro (VE), Italy

ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ!

Маркировка СЕ на машине означает, что машина соответствует Европейским

Стандартам безопасности.

Мы можем предложить Вам также большой выбор машин, а именно:

- моечные установки высокого давления,

- промышленные пылесосы,

- поломоечные машины,

- а также большую гамму аксессуаров и моющих веществ к ним.

Для получения более подробной информации о продукции обратитесь к Вашему поставщику.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Не используйте машину для уборки химически агрессивных, взрывоопасных материалов.

Не подпускайте детей к работающей машине.

Внимательно изучите инструкцию, прежде чем начать работать на машине.

Не работайте на склонах, превышающих 15%.

Рычаг поднятия заслонки.

Рычаг встряхивания фильтра.

Контроль положения центральной щётки.

Ручка выключения пылесоса.

Ручка поднятия щётки.

Регулировка давления центральной щётки.

Выньте ключ перед снятием корпуса машины.

Центральный рычаг для извлечения бака для мусора.

Топливо (бензин).

1.МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

Перед запуском Вашей машины внимательно изучите данную инструкцию. Не работайте во время дождя

На наклонных поверхностях осторожно манипулируйте машиной. Не поворачивайте на склонах. Не паркуйте машину на наклонных плоскостях.

Данная машина эксплуатируется на плоскостях с градиентом не более 2%. Не работайте на общественных автомагистралях.

Во избежание взрыва машины используйте легковоспламеняющиеся материалы (топливо, растворители и т.д.)

Запрещается убирать такие же легковоспламеняющиеся материалы с пола. Не используйте эту машину для уборки вредной для здоровья  пыли. Ремонт должен производиться только специалистами.

Во время работы машины в зоне работы машины не должны находиться посторонние люди и дети.

Для качественной работы машины не используйте пенящиеся материалы.

Все работы по обслуживанию и работы, не указанные в инструкции по эксплуатации должны производиться специалистами.

ПОДГОТОВКА МАШИНЫ

РАСПАКОВКА

После того, как Вы распаковали машину, убедитесь, что она не имеет внешних повреждений. Если повреждения имеются, не эксплуатируйте  машину и немедленно

свяжитесь с поставщиком.

После распаковки уберите упаковочные материалы в контейнер для мусора.

УСТАНОВКА РУКОЯТКИ

Установите рукоятку, как показано на рис.1 и закрепите винтами, поставляемыми в комплекте с машиной.

УСТАНОВКА ЩЁТКИ

Закрепите щётку в держателе при помощи трёх винтов, поставляемым с машиной (рис.2). При транспортировке щётка укладывается в ящик.

МАШИНА С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

ЗАПРАВКА ТОПЛИВОМ

Заправьте машину через воронку для топлива. Двигатель не должен быть горячим.

Если Вы пролили топливо, уберите его полностью и позвольте парам бензина рассеяться прежде, чем запускать двигатель .

Не курите и не допускайте появления искры или открытого пламени в местах, где заправляется машина или в местах хранения бензина.

Не переполняйте бензобак. В горловине бензобака не должно  быть топлива.

Бензин при определённых условиях является очень огнеопасным и взрывоопасным вещёством.

Для более полной информации по работе и обслуживанию двигателя обратитесь к руководству по эксплуатации двигателя HONDA.

КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ

Перед работой на машине изучите органы контроля и управления. Внимательно прочтите и поймите инструкцию по эксплуатации.

ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не допускайте к управлению машиной детей или лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

При работе машины рядом не должны находиться люди или животные. Не работайте на машине в дождь или в снегопад.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНЫ С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

ЗАПУСК

1) Откройте крышку.

2) Поверните рычаг топливного крана в позицию

ВКЛ.(HONDA, рис.4.).

3) Переместите рычаг воздушной заслонки в положение ЗАКРЫТО (см. рис.5. »CLOSE» на моторе HONDA или «CHOKE» на моторе B&S).

4) Поверните переключатель двигателя в положение ВКЛ.(см. рис.6. »ON» на моторе HONDA или «FAST» на моторе B&S).

5) Потяните за рукоятку стартера. (рис.7).

Если после нескольких попыток мотор не заведётся, подождите пять минут, затем повторите снова.

6) После того, как двигатель прогреется, переместите заслон ку в положение ОТКРЫТО (см. рис.8 «CLOSE» на двигателе HONDA или «RUN» на двигателе B&S).

7) Установите рычаг управления дросселем в максимальную позицию.

8) Закройте крышку.

9) Для движения вперёд нажмите рычаг, расположенный на рукоятке (рис.9)

Во избежание рывка при начале движения, нажимайте рычаг плавно, т.к. максимальная скорость движения 4 км/ч.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

Для выключения машины нажмите кнопку СТОП (рис. 10)

При выключении двигателя на длительное время выполните следующие операции:

1) Откройте крышку.

2) Сдвиньте рукоятку регулировки скорости полностью вверх.

3) Поверните переключатель двигателя в положение ВЫКЛ.

(OFF на двигателе HONDA или на двигателе B&S см. рис. 11).

4) Поверните рычаг топливного крана в положение ВЫКЛ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ДВИГАТЕЛЕМ

ВКЛЮЧЕНИЕ МАШИНЫ

1) Вставьте ключ в замок и поверните его в положение (I)

(рис.12); загорится лампа на панели управления, сигнализирую щая о том, что машина готова к работе.

2) Для движения вперёд нажмите рычаг, расположенный на рукоятке (рис.13).

Во избежание рывка при начале движения, нажимайте рычаг плавно, т.к. максимальная скорость движения 4 км/ч.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ МАШИНЫ

1) Для выключения машины поверните ключ в положение (О) (рис.12); Лампа на панели управления погаснет.

ЗАРЯДКА БАТАРЕЙ

Зарядку батарей производите, как только погаснет зелёная лампа и мотор выключится. Зарядку батарей производите только через разъём (рис.14).

Используйте электронное зарядное устройство для продле ния срока службы батарей.Время от времени проверяйте уровень электролита в аккумуляторах, при необходимости доливайте только дистиллированную воду.

Работайте на машине осторожно; неработайте на наклонных плоскостях, превышающих указанные в инструкции  параметры; не работайте на очень шершавых или неровных поверхностях.

КОМАНДЫ (для всех моделей)

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД

КОМАНДЫ (для всех моделей)

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД

Для движения машины вперёд нажмите рычаг, расположенный на правой ручке.

(рис.15).

Отпустите рычаг для остановки машины.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЛОНКИ

Для того, чтобы иметь возможность подбирать крупные частицы мусора, приподнимите заслонку при помощи рычага, расположенного на левой ручке (рис.16).

Машину нельзя эксплуатировать с постоянно поднятой заслонкой, так как это

снижает эффективность уборки.

ПОДНЯТИЕ БОКОВОЙ ЩЁТКИ

Для работы машины на открытой поверхности необходимо поднять боковую щётку.

Для этого поверните рукоятку, расположенную на машине по часовой стрелке (рис 17).

Используйте боковую щётку только тогда, когда Вы убираете вдоль стены.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПЫЛЕСОСА

Во избежание повреждения бумажного фильтра при работе

на мокрой поверхности выключите пылесос, повернув рукоятку, расположенную на машине против часовой стрелки (рис.18).

На сухой поверхности включите пылесос, повернув рукоятку по часовой стрелке. (рис 19). При нормальной работе пылесос

должен быть постоянно включён.

Не работайте по лужам и во время дождя.

Не работайте на бетонных поверхностях, так как это может повредить фильтр.

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА

Для качественной работы машины необходимо время от времени встряхивать фильтр пылесоса. Для этого нужно повернуть правый рычаг (рис.20) по часовой стрелке, а затем- против часовой стрелки.

По окончании работы обязательно очистите фильтр.

ОЧИСТКА РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ МУСОРА

Для очистки мусорного контейнера необходимо выполнить следующие операции:

а) Выключите машину

б) Поверните рычаг, расположенный под ручкой машины по часовой стрелке и выдвините резервуар (рис.21)

в) Опустошите контейнер и установите его обратно. В случае необходимости промойте контейнер.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

РАЗРЕШАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ОПЕРАЦИИ, УКАЗАННЫЕ В ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ.

ВСЕ ДРУГИЕ ОПЕРАЦИИ ПРОИЗВОДИТЬ ЗАПРЕЩЕНО! Отключите машину перед проведением операций по обслуживанию машины. Невыполнение предыдущего указания может представляет

опасность для оператора.

МАШИНА С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

1) Проверка уровня масла

Время от времени проверяйте уровень масла в двигателе, выворачивая пробку.

Если уровень масла недостаточен, долейте масло вязкостью

SAE10W30 (рис.22)

2) Замена масла

Первая замена масла производится после 5 часов работы машины, затем через каждые 50 часов. Установите машину на горизонтальную поверхность и слейте масло в предназначенную для этого ёмкость (рис.23). Плотно заверните сливную пробку и залейте масло вязкостью SAE 10W30. Слитое масло перелейте в ёмкость, предназначенную для хранения отработанного масла для дальнейшей его утилизации.

3) Обслуживание воздушного фильтра

Очищайте воздушный фильтр каждые 50 часов.

а) Отвинтите барашковую гайку, снимите крышку фильтра и извлеките фильтрующий элемент (рис.24).

б) Промойте фильтрующий элемент в невоспламеняемом растворителе и тщательно просушите.

в) Пропитайте элемент чистым моторным маслом и отожмите избыток масла.

г) Установите на место элемент воздушного фильтра и крышку фильтра.

Если элемент сильно загрязнён, замените его.

4)Обслуживание свечей зажигания

Время от времени, на холодном двигателе, выворачивайте и очищайте свечу зажигания (рис.25). После очистки проверьте зазор между электродами.

Для более подробной информации обратитесь к инструкции по эксплуатации двигателя.

МАШИНА С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Аккумуляторы

Машина должна эксплуатироваться на заряженных батареях  до тех пор, пока не загорится желтая и красная лампа. Работа на разряженных батареях значительно сокращает срок их службы.

Зарядка батарей

Отключите машину и выньте ключ из замка.

Откройте крышку, выверните пробки и проверьте уровень электролита.

При необходимости долейте дистиллированную воду. Заверните пробки и разъедините штекер (рис.26).

ДЛЯ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ

Проверка ремней

Время от времени производите проверку ремней (приблизите льно каждые 100 часов) Если имеются повреждения или ремни растянулись, обратитесь для их замены в

технический центр.

Очистка фильтра машины

Фильтр нормально очищается при встряхивании

Не промывайте фильтр водой и/или моющими средствами.

Не беритесь за фильтр грязными или мокрыми руками

Для полной очистки фильтра:

а) Отключите мотор.

б) Полностью извлеките резервуар для мусора.

в) Отверните винт, удерживающий ручку и снимите её.

г) Отверните винт, крепящий крышку фильтра и извлеките фильтрующий элемент (рис. 27)

д) Продуйте фильтр сжатым воздухом.

Сборку произведите в обратной последовательности.

Регулировка центральной щётки

Для эффективной работы машины щётка должна скользить по поверхности пола.

Расстояние до пола не должно превышать 5мм. Для регулировки щётки:

а) Отключите двигатель.

б) Снимите корпус машины.

в) Ослабьте контргайку (рис.28) и поворачивайте по часовой стрелке до тех пор, пока щётка не коснётся пола.

г) Затяните контргайку.

Если регулировки щётки не достаточно, замените её в техническом центре.

Регулировка боковой щётки Боковая щётка должна касаться пола. Для регулировки:

а) Выключите мотор.

б) Снимите крышку мотора.

в) Поворотом ручки опустите щётку.

г) Отверните контргайку (рис.29) и вращением винта отрегулируйте щётку. Щётка должна коснуться пола.

д) Затяните контргайку.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ МАШИНЫ

Машина с бензиновым двигателем

Проверка уровня топлива	после работы машины

1-я замена масла	после первых 5 часов работы

Последующие замены масла	каждые 50 часов Очистка воздушного фильтра	каждые 50 часов Замена воздушного фильтра	каждые 100 часов Очистка свечей зажигания	каждые 50 часов Замена свечей зажигания	каждые 300 часов Проверка ремней	каждые 50 часов

Очистка фильтра	при очистке резервуара для мусора

Машина с электроприводом

Проверка уровня электролита	каждые 50 часов

Зарядка батарей	как только погаснет зелёная лампа

Проверка ремней	каждые 50 часов

Очистка фильтра	при очистке резервуара для мусора

Для всех моделей

Замена ремней	после 300 часов Проверка и регулировка щёток	каждые 300 часов Замена фильтра	после 300 часов

ВАЖНО:

Вышеуказанные интервалы периодичности обслуживания маш ины предусматривают работу в нормальных условиях. При тяжёлых условиях работы необходимо сократить интервалы обслуживания.

Для обслуживания и/или ремонта применяйте только оригина льные запасные части. Использование других запасных частей влечёт за соб ой потерю гарантии на машину.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Перед проведением работ отключите машину.

| НЕИСПРАВНОСТЬ | ПРИЧИНА | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| Бензиновый двигатель не заводится | Нет топлива | Проверить |
|  | Открыта воздушная заслонка | Проверить положение заслонки |
|  | Выключатель мотора в положении ВЫКЛ | Включить |
| Бензиновый двигатель запускается и глохнет | Грязный бензин | Слить и промыть бак |
|  | Открыта воздушная заслонка | Проверить положение заслонки |
|  | Воздушный фильтр загрязнен | Очистить или заменить |
|  | Неисправна свеча зажигания | Очистить или заменить |
| Слабо вращается электродвигатель | Зажата щётка | Проверить |

При работах, связанных с центральной или боковой щёткой, не переворачивайте машину - Вы рискуете пролить бензин или электролит.

Гарантийные обязательства.

Настоящие обязательства не ограничивают определенные права потребителей, но дополняют и уточняют оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение (договор) сторон.

Перед использованием товара обязательно прочтите все условия данных гарантийных обязательств и руководство по эксплуатации, прилагаемой к товару.

Тщательно проверьте внешний вид товара и его комплектность, указанную в руководстве по эксплуатации.

Все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте продавцу при принятии товара.

Настоящая гарантия предоставляет Вам право при обнаружении в товаре дефектов   изготовления   или материалов   (то   есть,   вследствие   обстоятельств,   за   которые   отвечает изготовитель) на их бесплатное устранение в течение гарантийного срока, который составляет двенадцать месяцев и начинается с момента передачи товара покупателю.

При   наличии   претензий   по   качеству  обратитесь  в  уполномоченную  организацию,  осуществляющую гарантийное обслуживание. При отсутствии такой организации в Вашем городе Вы можете обратиться в торговое предприятие, где был приобретен товар.

Для получения гарантийного обслуживания необходимо предоставить: настоящий Гарантийный Талон, а также  по требованию сервисного  центра документ, подтверждающий  приобретение   товара (расходная накладная и/или кассовый чек).

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ гарантийные талоны, которые неправильно или не полностью заполнены продавцом и/или с исправлениями.

Доставка    оборудования,    подлежащего    гарантийному    ремонту,    в    сервисную    службу    и    обратно осуществляется силами клиента и за его счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.

Гарантийное обслуживание выполняется бесплатно, включая выполнение ремонтных работ и стоимость необходимых материалов.

Срок гарантийного обслуживания устанавливается в соответствии с существующим законодательством и зависит от трудоемкости ремонта.

Все   узлы   и   компоненты,   являющиеся   частью   неисправного   (заявленного   на   гарантийный   сервис) оборудования, замененные в течение гарантийного периода, наследуют гарантийный период и условия всего изделия в целом, т.е. ни на данные компоненты, ни на изделие в целом не предусматривается безусловное расширение (продление) гарантийного периода.

Гарантийное обслуживание не включает в себя работы по техническому обслуживанию, ремонту  или замену запчастей и комплектующих в связи с их износом в процессе эксплуатации.

Продавец  не   несет  ответственности   ни   за  какой  ущерб   или  упущение   прибыли   в   результате   как применения, так и неработоспособности оборудования.

Гарантия качества товара не распространяется:

- На составляющие части товара, изнашивающиеся в процессе эксплуатации (естественный износ и  старение оборудования). Например: перепускные клапаны, уплотнения плунжеров, детали байпасного  клапана, сальники, электроды, фильтры, форсунки, смазку, графитовые щетки, ремни, и другие детали, подверженные статическим и динамическим нагрузкам;

- На аксессуары, прилагаемые в комплекте или дополнительно приобретенные к товарам и изнашивающиеся в процессе эксплуатации (насадки и их элементы, трубки, фильтры, шланги, пистолеты, щетки, пады, скребки);

- На товары, у которых отсутствует идентификационная пластина или наклейка с серийным номером:

- На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие нарушения правил эксплуатации, и/или хранения, и/или транспортировки, указанных в руководстве по эксплуатации; несоответствия требований руководства по эксплуатации и/или нестабильности (несоответствия) параметров водных сетей, сетей электропитания (невыполнения требований  по монтажу), условий окружающей среды и других внешних факторов;

- На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие применения не по назначению; неосторожного и/или небрежного использования (включая перегрузку), приведшего к повреждениям; использования неоригинальных комплектующих и запчастей, внесения в конструкцию изменений, вскрытия и/или ремонта неуполномоченной организацией (частным лицом);

- На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие несвоевременного прохождения периодического технического обслуживания, указанного в инструкции по эксплуатации;

- На товары, эксплуатировавшиеся с неустраненными недостатками;

- На механические повреждения (трещины, царапины, сколы и т.п.), возникшие в процессе эксплуатации по вине потребителя или вызванных воздействием агрессивных сред, высоких и низких температур;

- На неисправности, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как: действия третьих лиц, несчастные случаи, явления природы, стихийные бедствия, домашние и дикие животные, насекомые, бытовые факторы, попадание жидкостей и инородных предметов внутрь изделия независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в технической документации и руководстве по эксплуатации.

Гарантия не включает в себя расходы по транспортировке и инспекции оборудования на территории владельца. Каждый выезд специалиста оплачивается отдельно по действующему тарифу. Если при рассмотрении рекламации выяснится отсутствие заводского дефекта, то владелец обязан оплатить расходы, связанные с рассмотрением рекламации по действующему  тарифу.

Сервисные центры

г. Москва, ул. Первомайская, дом 39, стр. 1. Тел.: (095) 164-04-49

Официальный  дистрибьютор в РФ -  ООО «Мастер Чистоты»

111024  г. Москва, 1-я ул. Энтузиастов д.15 стр.2

Тел/факс: (495) 783-02-12, 799-97-25 (30)

Свидетельство о продаже

Уважаемый покупатель!

Убедитесь, что все разделы заполнены разборчиво и без исправлений

| Изделие ITEM |  |
| --- | --- |
| Модель MODEL |  |
| Заводской номер SERIAL NUMBER |  |
| Дата выпуска ISSUE DATE |  |
| Дата продажи |  |
| Фамилия и подпись продавца |  |
| Печать фирмы-продавца |  |

Изделие проверялось во всех режимах работы в моем присутствии:

____________________												(подпись покупателя)

Изделие не проверялось по причине:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________												(подпись продавца)

| Корешок ТАЛОНА №1 на ремонт оборудования Изъят «___»___________________20___г. Исполнитель___________________________________ | Гарантийный талон №1 на ремонт оборудования |
| --- | --- |
|  | Модель | Зав. номер |
|  | Продано магазином |
|  | (наименование, номер и адрес магазина) |
|  | Дата продажи, ПЕЧАТЬ фирмы продавца ( штамп магазина ) |  |
|  | Личная подпись продавца |  |
|  | Выполненные работы: |
|  | Исполнитель |  |
|  | (фамилия, имя, отчество) | Владелец (подпись) |
|  | (наименование предприятия выполнившего ремонт и его адрес) |
|  | (должность и подпись руководителя, предприятия выполнившего ремонт) |
| Корешок ТАЛОНА № 2 на ремонт оборудования Изъят «___»___________________20___г. Исполнитель___________________________________ | Гарантийный талон №2 на ремонт оборудования |
|  | Модель | Зав. номер |
|  | Продано магазином |
|  | (наименование, номер и адрес магазина) |
|  | Дата продажи, ПЕЧАТЬ фирмы продавца ( штамп магазина ) |  |
|  | Личная подпись продавца |  |
|  | Выполненные работы: |
|  | Исполнитель |  |
|  | (фамилия, имя, отчество) | Владелец (подпись) |
|  | (наименование предприятия выполнившего ремонт и его адрес) |
|  | (должность и подпись руководителя, предприятия выполнившего ремонт) |

# Text boxes

Официальный дистрибьютор Portotecnica в России:

ООО "Мастер Чистоты"  www.portotecnica.org

111024 Москва, 1-я ул. Энтузиастов, д.15 стр.2

тел./факс: (495) 783-02-12, 799-97-25/30